PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.   Úvod

Cílem územní  studie je vymezí pozemků pro přípustné stavby, umístění zařízení technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, veřejného prostranství dané zastavitelné plochy v souladu s Územním plánem pro Obec Starý Jičín. Zpracování územní studie je předepsáno Územním plánem pro Obec Starý Jičín a to k datu 12/2010. Územní studie bude územně plánovacím pokladem stavebního úřadu pro rozhodování v území.

- Zastavovací plán

Navrhovaná územní studie řeší  danou lokalitu  pro zástavbu RD na parcelách .č. 595/72 (část), 595/93, 595/11 (část) a 595/25 na k.ú. Vlčnov u Starého Jičína ve vazbě na okolní přiléhající pozemky.Řešená lokalita navazuje na jihozápadní straně na stávající komunikaci III.tř. Starý Jičín – Hůrka. Lokalita je součástí zastavitelné plochy smíšené obytné SO-V –venkovské 9 Z / 1b SO-V, kde platí tento způsob využití :

3.  Technická infrastruktura

Pro napojení technické infrastruktury je územním plánem navrženo připojení plochy 9 Z / 1b SO-V přes vymezenou veřejně prospěšnou stavbu (pro možnost vyvlastnění) označenou 9 tv / 2 (viz výkres VPS), kde je možné připojit lokalitu na elektrické vedení, vodovod, plynovod a kanalizaci (viz výkres technické infrastruktury). Pro některé z dotčených parcel veřejně prospěšných staveb 9 tv / 2 je územním plánem vymezeno předkupní právo pro Obec Starý Jičín:

Navrhovaná územní studie řeší  inženýrské sítě v dané lokalitě komplexně v souladu s ÚP a v souladu s jednotlivými správci sítí následovně:

- kanalizace(jednotná)  – splašková a dešťová  PVC DN 300 napojení na stávající kanalizaci bude provedeno v par.č. 629/1.

-  vodovod – D 80 a D 63 , napojení na stávající vodvodní řad  ve správe SmVak ,par.č.4/7.Trasa nového vodovodního řadu zásobující danou navrhovanou lokalitu je řešena podél stávající komunikace par.č.635.

-  rozvody  elektro:  - přípojka VN ze stávajícího sloupu do nově navrhované trafostanice umístěné na pozemku par.č. 595/93.

- rozvody NN v navrhované komunikaci par.č. 595/184,595/180,595/179.

- rozvody plynu se nerealizují

Dále jsou v rámci studie řešeny přípojky k jednotlivým parcelám určeným k zástavbě v dané lokalitě .Podrobné řešení a  technické parametry , výškové uspořádání jednotlivých sítí apod. bude obsahem dalších stupňů PD.

4.  Dopravní  infrastruktura

Navrhovaná územní studie řeší provedení nové obslužné komunikace s napojením na stávající komunikaci III.tř. Starý Jičín – Hůrka.

Studie řeší dvousměrnou komunikaci š.6,0 m. K navrhované komunikaci přiléhá z jedné strany chodníkové těleso š.1,50 m , z druhé strany pak zelený pás š. 1,00 m.

Celková šířka volného prostoru mezi hranicemi pozemků  činí 8,50 m.Podrobné dopravní řešení s dopravním značením, sklony a pod bude obsahem dalších stupňů PD.